### Regulativ

for

kommunevandløb nr. 2

i Møn Kommune

## LANDSLEDGRØFT

Bøgebjergmose til Stege Nor

Møn Kommune  1999

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Grundlag for regulativet

- Beskrivelse af vandløbet

- Bygværker og dræn

- Vandløbets skikkelse

- Administrative bestemmelser

- Bestemmelser om sejlads

- Bredejerforhold

- Vandløbets vedligeholdelse

- Tilsyn

- Revision

- Regulativets ikræfttræden

1.  Grundlag for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende tidligere regulativer og kendelser:

- Regulativ for vandløbet fra Bøgebjergmose til Stege Nor stadfæstet 25. marts 1895

- Tillægsregulativ af 16. juni 1906

- Tillæg til vedligeholdelsesbestemmelserne af 3. august 1963

- Fælles tillægsregulativ af 7. februar 1964

# Målsætning

I ”Regionplantillægget om vandområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amt”, har vandløbet en C målsætning, hvis hovedformål er afledning af vand.

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af;

-overfladevand,

-spildevand og

-drænvand

gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skikkelse.

2 meter bræmmer

Hele vandløbet er omfattet af vandløbslovens § 69 bestemmelser dyrkningsfrie 2 meter bræmmer, men der er kun tale om 690 m bræmme, hvor jorden dyrkes ned til kommunevandløbet. Nedenfor er angivet matrikelnumrene.

Matr.nr.

12 a, Keldby

35 a, Pollerup by

# Naturbeskyttelseslovens § 3

Hele vandløbet i den åbne strækning på ca. 1,4 km er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3.

Ændringer af vandløbets åbne forløb, f.eks. rørlægning, udretning, regulering, uddybning og opstemmning skal godkendes af amtet.

2.  Beskrivelse af vandløbet.

Den del af Landsledgrøft, der er offentlig begynder ved afvandingen fra Bøgebjergmose og starter som rørlagt ø 60 på matr.nr. 34 p, Pollerup, hvor den går mod vest over matr.nr. 35 a, Pollerup. Herefter underføres vandløbet den offentlige vej, Møllevej, med et rør på ø 80.

Fra Møllevej er det videre forløb mod vest gennem ca. 100 m skov på matr.nr. 35 a, Pollerup, hvorefter der er dyrkede marker på begge sider indtil Gammelborgvej.

Fra Gammelborgvej fortsætter vandløbet mod vest i skellet mellem matr.nr. 35 a, Pollerup og matr.nr. 15 a, Keldbylille.

Fra den nordlige ejerlavsgrænse mellem Keldbymagle og Pollerup og mod vest er der næsten intet fald på vandløbet indtil det løber ud i Stege Nor.

I st. 1072 drejer vandløbet mod nordvest og fortsætter fra st. 1097 mod vest over matr.nr. 12 a, Keldbymagle for at føres nord om ejendommene på Slotshøjvej.

I station 1269 underføres vandløbet Slotshøjvej i en stenkiste. Efter Slotshøjvej er forløbet rundt i skellet mellem matr.nr. 11 b og 11d, begge Keldbymagle.

Inden udløbet i Stege Nor fortsætter vandløbet over Møn Golfbane i skellet mellem matr.nr. 11 d, Keldbymagle og matr.nr. 13 b, Keldbylille. Udløbet sker gennem en rørskov til Stege Nor.

# Længde

Åben:	1.365 m

Rørlagt:	165 m

I alt:	1.530 m

Fald

På de første 700 meter er der et fald på lidt over 1 o/oo. På de efterfølgende 830 meter er der praktisk taget intet fald.

# Opland

Vandløbet har et oplandsareal på 643 ha. Se oplandskort. Kanalen modtager overfladevand fra Hjertebjerg-Elmelunde. Ud for Hjertebjerg Vandværk tilledes vand fra Pollerup by.

# Kommuneveje

I vandløbets st. 155 passeres kommunevejen, Møllevej. I st. 502 passeres kommunevejen Gammelborgvej og i st. 1270 passeres kommunevejen, Slotshøjvej. Desuden passerer vandløbet nogle overkørsler som angivet nedenfor.

Den nærmere beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

3.  Bygværker og dræn.

I det følgende er stationering samt ejer og vedligehoildelsespligt for bygværker og dræn oplistet ud fra matrikelnummer. Bygværkerne i forbindelse med kommunevejene vedligeholder Møn Kommune. Desuden vedligeholder Møn Kommune de drænudløb hvor der tilføres vejvand.

Beliggenhed	Bygværkets art	Ejer

st.	164,8		ø 80 cm, overkørsel 	Møllevej, Møn Kommune

st.	326,6		ø 12 cm dræntilløb HS	35-a, Pollerup

st.	485,9		ø   5 cm dræntilløb VS	35-a, Pollerup

St.	490,3		ø 25 cm dræntilløb VS	35-a, Pollerup

st.	494,0-508,4		ø 60 cm, overkørsel	Gammelborgvej, Møn

#### Kommune

st.	576,8		ø 30 cm dræntilløb HS	35-a, Pollerup

st.	665,2		ø 40 cm dræntilløb HS	35-a, Pollerup, Møn Kommune

st.	722,4		ø 10 cm dræntilløb HS	35-a, Pollerup

st.	1090,6-1096,7	h: 0,7, b: 0,93  Bro	12-a, Keldbymagle

st.	1101,9		ø 12 cm tilløb HS	12-a, Keldbymagle

st.	1219,1		ø 8 cm dræntilløb HS	12-a, Keldbymagle

st.	1232,3		ø 8 cm dræntilløb HS	12-a, Keldbymagle

st.	1269,1-1276,8	h: 1,40,  B: 0,95  Stenkiste	Slotshøjvej, Møn Kommune

st.	1268,9		ø 20 cm dræntilløb HS	Møn Kommune

st.	1277,7		ø 10 cm dræntilløb VS	Møn Kommune

st.	1301,8		ø 10 cm dræntilløb VS	11-b, Keldbymagle

st.	1356,4		ø 20 cm dræntilløb VS	13-b, Keldbylille

st.	1360,7-1365,6	ø 80 cm overkørsel	11-b, Keldbymagle

st.	1375,1		ø 10 cm dræntilløb VS	13-b, Keldbylille

st.	1478,7		ø   8 cm dræntilløb VS	11-b, Keldbymagle

4.  Vandløbets skikkelse.

Gennem lunden og helt ned til midt på engene har vandløbet lidt fald og fine bundforhold. Fra tilløbet fra Pollerup er der næsten intet fald på vandløbet og der aflejres meget på bunden som gør, at der er en meget blød bund i vandløbet. Dette søges afhjulpet ved fremtidig kloakering af Pollerup by.

| St. | Bundkote | Bemærkninger | Dellængde ca. m | Fald | Bundbredder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,1 | Rørledning | 165 | -1 o/oo | ø 60 cm |
| 165 | 1,2 | Møllevej |  |  | 1 m |
| 165 | 1,2 | Skov/lund | 96 | 1 o/oo | 1 m |
| 261 | 1,1 | Skov/lund |  |  |  |
| 261 | 1,1 | Skov/lund | 231 | 2 o/oo | 1 m |
| 492 | 0,6 | Gammelborgvej |  |  |  |
| 508 | 0,6 | Gammelborgvej | 248 | 2 o/oo | 1,2 m |
| 756 | 0,1 | Sving, engen |  |  |  |
| 756 | 0,1 | Sving, engen | 335 | 0 o/oo | 1,2 m |
| 1091 | 0,0 | Markoverkørsel |  |  |  |
| 1091 | 0,0 |  | 175 | 0 o/oo | 1,2 m |
| 1266 | 0,0 | Slotshøjvej |  |  |  |
| 1266 | 0,0 | Slotshøjvej | 95 | 3 o/oo | 1 m |
| 1361 | -0,3 | før overkørsel golfbanen |  |  |  |
| 1361 | -0,3 | Overkørsel | 169 | 1 o/oo | 1,2 m |
| 1530 | -0,5 | Udløb |  |  |  |

5.  Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af Møn Kommune som vandløbsmyndighed. Der henvises iøvrigt til "Almindelige bestemmelser" afsnit 1 som gælder for kommunevandløb i Møn Kommune.

6.  Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7.  Bredejerforhold.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3 som gælder for vandløbet.

8.  Vandløbets vedligeholdelse.

# Oprensning

Vandløbet oprenses 1 gang årligt;

- inden hvert års 1. oktober.

Slåning af skråningsanlæg foretages maskinelt. Grødeskæring fra Møllevej til Gammelborgvej foretages manuelt, således at der sikres fri vandpassage i en strømrende. Der vil således kunne efterlades grøde og sandbanker i vandløbet, når blot strømrenden er friholdt.

Pletgrødeskæring kan benyttes efter vandløbsmyndighedens skøn.

Bundoprensningen foretages kun hvis det teoretiske tværprofil ikke er til stede, under et givent vandspejl. Oprensningen foretages først når der er en afvigelse på 10 cm. Oprensningen foretages evt. med maskine og som minimum gennemgås vandløbet hvert 5 år med henblik på bundoprensning.

På strækningen fra Gammelborgvej og ud til Noret er der megen sivvækst. Sivvæksten fjernes hvert år i vandløbets hele tværsnit. Denne strækning vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

# Dræn

Ejere af drænudløb har pligt til selv at sikre afvandingen fra drænudløbene ved selv at foretage evt. bundskovling.

# Broer og overkørsler

Vedligeholdelsen af broer og overkørsler påhviler de respektive ejere eller brugere.

# Arbejdsbælte

Der henvises til ”almindelige bestemmelser” under punkt 3.

Hegn der skal være placeret minimum 1 meter fra vandløbskanten, skal ejerne/brugerne fjerne uden vederlag inden 8 dage efter, at de har fået besked herpå fra entreprenør eller Møn Kommune.

# Optaget fyld

Vedligeholdelsen vil blive foretaget på sydsiden i lige år og på nordsiden i ulige år. Oprenset materiale vil blive placeret på den modsatte side hvoraf der køres i en afstand på minimum 1 meter fra øverste vandløbskant.

Såfremt underlaget ikke kan bære en maskine foretages vedligeholdelsen så vidt muligt fra modsatte side.

Den fyld m.v. der fremkommer ved Landsledsgrøfts vedligeholdelse, skal bredejer fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag i en afstand på mindst 1 meter fra vandløbskanten, inden hvert års 1. maj.

Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne.

9.  Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5.

# Vandstandsbrædder

Vandstandsbrædder, der er opsat og målt ind i forhold til Dansk Normal Nul, forefindes ud for følgende stationer:

st. 1278, vestsiden af Slotshøjvej,

st.   950, på det lave punkt på engen,

st.   510, vest for Gammelborgvej,

st.   165, i skoven vest for Møllevej

10.  Revision.

Dette regulativ skal revideres efter behov.

11.  Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 28. august 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Møn Byråd den 4. februar 1999

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen.