### Regulativ

for

kommunevandløb nr. 3

i Møn Kommune

## ULVSHALEBÆKKEN

Hovedskov - Baghegnede.

Møn Kommune	1999

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Grundlag for regulativet

- Beskrivelse af vandløbet

- Bygværker og dræn

- Vandløbets skikkelse

- Administrative bestemmelser

- Bestemmelser om sejlads

- Bredejerforhold

- Vandløbets vedligeholdelse

- Tilsyn

- Revision

- Regulativets ikræfttræden

Bilag 1, Kommentarer til regulativ

Bilag 2, Redegørelse for regulativ

Bilag 3, Matrikkelfortegnelse – sommerhusgrunde pålagt friholdelse af 4 meters arbejdsbælte

Bilag 4, Oplandskort

Bilag 5, Plantegninger, P 1-4, P 2-4, P 3-4, P 4-4

Bilag 6, Længdeprofiler, L 1-4, L 2-4, L 3-4, L 4-4

Bilag 7, Tværsnitsprofiler, T 1-2, T 2-2

1.  Grundlag for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende tidligere regulativer og kendelser:

- Regulativ for vandløb af 4. nov. 1904

- Regulativ for vandløb af 20. maj 1909.

- Tillægsregulativ af 1963, optaget som offentligt vandløb

# Målsætning

I ”Regionplantillægget om vandområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amt”, har vandløbet en C målsætning, hvis hovedformål er afledning af vand.

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af;

-overfladevand,

-spildevand og

-drænvand

gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skikkelse.

2 meter bræmmer

Vandløbet er ikke omfattet af vandløbslovens § 69 bestemmelser dyrkningsfrie 2 meter bræmmer. Dette ud fra at vandløbet er en gravet pumpekanal, med en C målsætning.

# Naturbeskyttelseslovens § 3

Vandløbet er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3 fra st. 2000 til udløb. Ændringer af vandløbets åbne forløb, f.eks. rørlægning, udretning, regulering, uddybning og opstemmning skal godkendes af amtet.

2.  Beskrivelse af vandløbet.

Ulvshalebækken begynder i skellet mellem matr.nr. 2a Hovedskov, Stege Jorder og 5ch,  5ci Hovedskov, Stege Jorder. Herfra forløber der mod vest og nordvest gennem Ulvshale sommerhusområder til st. 2212, hvorfra det forløber mod vest og sydvest over engene og Vedlen til pumpestationen i st. 3067 ved Ulvshale Fællesskov Digelags søndre dige.

# Pumpestation

Ved pumpestationen pumpes vandet gennem diget ud i rørsumpen langs Stege Bugt.

Vandløbet er åbent i hele sit forløb.

Fald

Der er ingen fald på vandløbet og der er meget bevoksning med siv. Vandløbets hovedformål er afledning af vand.

# Opland

Vandløbet har et oplandsareal på 445 ha. Se oplandskort.

# Kommuneveje

I vandløbets st. 595 passeres kommunevejen Husmændenes Vej. I st. 1036 passeres kommunevejen Bøndernes Vej og i st. 1477 passeres kommunevejen Ulvshalevej. Desuden passerer vandløbet nogle private veje og overkørsler som angivet nedenfor.

Den nærmere beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

3.  Bygværker, beplantning og dræn.

Beliggenhed	Bygværkets art	Ejer

st.	0		ø 30 cm tilløb	2-a    Hovedskov

st.	68,8-79,3	ø 50 cm, overkørsel	5-bz

st.	137,7-143,2	ø 50 cm, overkørsel	5-b

st.	144,2		ø 40 cm overløb HS	5-b

st.	196,9-205,3	ø 50 cm, overkørsel	5-bz

st.	267,7		ø 8 cm dræntilløb HS	5-ø

st.	300,2-303,6	ø 70 cm, overkørsel	5-d

st.	419,2		ø 20 cm dræntilløb VS	63-cx  Udby

st.	446,6		ø 30 cm overløb HS	63-aæ

st.	585,1		ø 10 cm dræntilløb HS	63-n   Husmændenes Vej

st.	586,7-595,0	ø 70 cm, bro	63-n   Husmændenes Vej

st.	595,4		ø 20 cm tilløb HS	63-du Husmændenes Vej

st.	596,6		ø 20 cm tilløb VS	63-d   Husmændenes Vej

st.	727,6-738,1	ø 110 cm, overkørsel	63-em  Udby

st.	782,0		ø 5 cm dræntilløb VS	63-ee

st.	796,4		ø 8 cm dræntilløb VS	63-ee

st.	824,0		ø 8 cm dræntilløb VS	63-ee

st.	831,4		ø 10 cm dræntilløb HS	63-el

Beliggenhed	Bygværkets art	Ejer

st.	865,0		ø 10 cm (overløb) HS	63-fc

st.	865,2		ø 80 cm, overkørsel	63-a

st.	887,6		ø 10 cm dræntilløb VS	63-ev

st.	909,2		ø 10 cm dræntilløb HS	63-eæ

st.	920,3-923,8	ø 90 cm, overkørsel	63-eu + 63-eæ

st.	976,8		ø 10 cm dræntilløb VS	59-æ

st.	1020,8		ø 8 cm dræntilløb VS	59-ak

st.	1036,1		ø 10 cm dræntilløb VS	Bøndernes Vej

st.	1036,4-1044,7	ø 80 cm, bro	Bøndernes Vej

st.	1046,0		ø 20 cm tilløb VS	Bøndernes Vej

st.	1174,6		ø 8 cm dræntilløb VS	17-aæ  Udby

st.	1193,9-1198,3	ø 80 cm, overkørsel	17-a, 17-ax

st.	1279,4		ø 40 cm overløb HS	17-ay

st.	1320,2		ø 8 cm dræntilløb VS	17-a

st.	1427,9		ø 10 cm dræntilløb VS	17-a

st.	1468,6		ø 10 cm dræntilløb VS	Ulvshalevej

st.	1469,7-1477	1,30 m bred stenkiste,	Ulvshalevej

bro

st.	1477,4		ø 10 cm dræntilløb HS	Ulvshalevej

st.	1478,4		ø 10 cm dræntilløb VS	Ulvshalevej

st.	1565,5		ø  35 cm overløb HS	158-v Hegnede

st.	1749,1		ø 10 cm dræntilløb HS	155-ai

st.	1945,5		ø 40 cm overløb HS	155-a

st.	2135,7		ø 40 cm overløb HS	153-dv

st.	2177,7		ø 20 cm dræntilløb HS	153-dv

st.	2483,2		ø 10 cm dræntilløb VS	229

st.	2652,1-2658,3	ø 60 cm, overkørsel	153-b og 233-b

st.	3030,9		ø 10 cm dræntilløb HS	153-b

4.  Vandløbets skikkelse.

Der er ikke fald på vandløbet, hvorfor afstrømningen bestemmes af indløbet til pumpestationen og bunden af stenkisten under Ulvshalevej.

| St. | Dellængde ca. m | Bundkote | Fald | Anlæg | Bundbredde | Bemærk- ninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | -0,5 m | 42o/oo | 1 | 1,0 m |  |
| 12 | 12 | -1,0 m |  |  |  |  |
| 12 |  | -1,0 m | 0 o/oo | 1 | 1,25 m | Ulvshalevej |
| 1470 | 1458 | -1,0 m |  |  |  |  |
| 1470 |  | -1,0 m | 0 o/oo | 1 | 1,25 m | Overkørsel Vedelen |
| 2652 | 1182 | -1,3 m |  |  |  |  |
| 2652 |  | -1,3 m | 1 o/oo | 1 | 1,25 m | Pumpestation |
| 3033 | 381 | -1,8 m |  |  |  |  |

Koterne er fastsat udfra Dansk Normal Nul.

5.  Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af Møn Kommune som vandløbsmyndighed. Der henvises i-øvrigt til "Almindelige bestemmelser" afsnit 1 som gælder for kommunevandløb i Møn Kommune.

6.  Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7.  Bredejerforhold.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3 som gælder for vandløbet.

8.  Vandløbets vedligeholdelse.

# Oprensning

Vandløbet oprenses 1 gang årligt;

- inden hvert års 1. oktober.

Vandløbet vedligeholdes maskinelt p.g.a. den omfattende sivvækst. Vækst, stive urter etc. på vandløbets bredder klippes ned.

Siv og anden grøde der hindre den nødvendige afstrømning i vandløbet fjernes eksempelvis med mejekurv.

Bundoprensningen foretages kun hvis det teoretiske tværprofil ikke er til stede, under et givent vandspejl. Oprensningen foretages først når der er en afvigelse på 10 cm. Oprensningen foretages evt. med maskine og som minimum gennemgås vandløbet hvert 5 år med henblik på bundoprensning.

# Dræn

Ejere af drænudløb har pligt til selv at sikre afvandingen fra drænudløbene ved selv at foretage evt. bundskovling.

# Broer og overkørsler

Vedligeholdelsen af broer, overkørsler og pumpestationer påhviler de respektive ejere eller brugere.

# Arbejdsbælte

Der henvises til ”almindelige bestemmelser” under punkt 3.

For at oprrense vandløbet, der har en kraftig sivvækst, er det nødvendigt at fortage en maskinel vedligeholdelse. Som et minimum af arbejdsplads kræver maskinen et 4 meter arbejdsbælte.

For Ulvshalebækken er der krav om et arbejdsbælte på 4 meters bredde regnet fra øverste vandløbskant og 4 meter ind på sommerhusgrundene, der ligger ned til bækken. Arbejdsbæltet skal friholdes for skure, kompostbeholdere, haveaffald, hegn, etc. og beplantning til 4 meter i højden over arbejdsbæltet. Inden hvert års 15. august skal der være fri passage på arbejdsbæltet langs hele bækken. Hvis arbejdsbæltet ikke er frit inden den dato, kan Møn Kommune foretage det fornødne på bredejers regning.

# Optaget fyld

Vedligeholdelsen vil blive foretaget på sydsiden i lige år og på nordsiden i ulige år. Oprenset materiale placeres på den modsatte side, hvoraf der køres, i en afstand på minimum 1 meter fra øverste vandløbskant.

Den fyld m.v. der fremkommer ved Ulvshalebækkens vedligeholdelse, skal bredejer fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag i en afstand på mindst 1 meter fra vandløbskanten, inden hvert års 1. maj.

Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne.

9.  Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5.

# Vandstandsbrædder

Vandstandsbrædder forefindes ud for følgende veje:

- Husmændenesvej

- Bøndernesvej

- Ulvshalevej

- Telefonstien

10.  Revision.

Dette regulativ skal revideres efter behov.

11.  Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden 1juli 1998 til 28. august 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Møn Byråd den 20. maj 1999.

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen.