Regulativ

for

kommunevandløb nr. 7

i Møn Kommune

SØMOSEBÆK / BORRE KANAL

Borre enge – Fakse Bugt

MØN KOMMUNE    1999

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Grundlag for regulativet

- Beskrivelse af vandløbet

- Vandløbets skikkelse

- Bygværker, broer og rørgennemløb

- Administrative bestemmelser

- Bestemmelser om sejlads

- Bredejerforhold

- Vandløbets vedligeholdelse

- Tilsyn

- Revision

- Regulativets ikrafttræden

Bilag 1, Kommentarer til regulativ

Bilag 2, Redegørelse for regulativ

Bilag 3, Oplandskort

Bilag 4, Situationsplan

1.  Grundlag for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende tidligere regulativer og kendelser:

- Regulativ for Borre Landvindingslag af 10. juni 1948.

- Vedtægt for Borre Landvindingslag af 12. juni 1948.

- Optagelse af hovedparten af kanalsystemet som offentligt vandløb, Landbrugsministeriet 15. maj 1965.

- Kendelse af 30. maj 1975 (Landvæsenskommissionen).

- Kendelse af 27. april 1982 (Landvæsenskommissionen).

#### Målsætning

I ”Regionplantillæg om vådområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amt”, har vandløbet henholdsvis en B3 målsætning, Karpefiskevand og en C målsætning, afledning af vand.

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af;

- overfladevand,

- spildevand og

- drænvand

gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skikkelse, udfra hensyn til at det skal være karpefiskevand.

2 meter bræmmer

Sømosebæk / Borre kanal er en gravet pumpekanal der ligger under kote nul og har en C målsætning, er ikke omfattet af bræmmebestemmelserne, men de steder, hvor kanalen har en fiskevandsmålsætning er den omfattet af bræmmebestemmelserne. Nedenfor er oplistet de kanalstrækninger, der er omfattet af vandløbslovens § 69 bestemmelser om dyrkningsfrie 2 meter bræmmer.

Kanal A1-A-P1-T-S-F-G

Kanal T-Q-Q1-Z1

Kanal Q-F

Kanal G-G1-K

I det følgende er oplistet de matrikelnumre, der er omfattet af bestemmelserne om dyrkningsfrie bræmmer:

26 a, 25 a, 23 a, 21, 19 d, 24 a, 22 a, 20 f, 16 a, 17 b, 15 c, 15 a, alle Nørreby

6, 54, 7, by2 k, 5 t, 5 a, 5 n, 5 k, 5 q, 15 b, 15 a, alle Borre by

12 r, 12 q, 14 c, 14 g, 14 h 2 a, 3 a, 4 c, 17 o, 11 d, alle Ålebæk by

#### Fredning

Hele Sømosebæk / Borre kanal er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer af vandløbets åbne forløb, f.eks. rørlægning, udretning, regulering, uddybning og opstemmning skal godkendes af Storstrøms amt.

2.  Beskrivelse af vandløbet.

Sømosebæk består af et system til afvanding af den tidligere sømose. På det lave område er der tale om et gravet kanalsystem der tillige får tilført vand fra tilløbene på begge sider af lavningen. Det største tilløb kommer helt fra Hunosø.

Systemet har udløb til Fakse Bugt via en 400 meter lang kanal der er 10 meter bred. De første 110 meter er forløbet i retning mod syd over forstranden, hvor det krydser diget langs med Ålebæk Strand. Herfra drejer det mod øst og buer ind gennem en plantage for de sidste 190 inden pumpestationen at løbe mod SØ. Strækning J til A1.

Ved indløbet til pumpestationen er bundkoten på –3,90 m. Fra pumpestationen A1 til A er der et pumpereservoir på 90 meter i længden i SØ retning.

Fra punkt A deler kanalen sig i Landvindingslagets kanal der går mod ØSØ og den offentlige kanal der går mod SSØ. De næste 510 meter indtil punkt P er kanalen ca. 3 meter bred. I punkt P er der en overkørsel for en markvej, rørdim. 1,90 m.

Fra punkt P drejer kanalen lidt mod øst og den har stadig en bredde på ca. 3 meter. I station 1000 er der en defekt bro.

I punkt T deler kanalen sig i to. Hovedforløbet fortsætter i sydlig retning med en brede der hovedsagelig er på 2,8 meter, og den er på 2,5 meter godt 600 meter længere fremme ved punkt Q.

I punkt Q er der igen en forgrening. Nord for forgreningen er der en markoverkørsel med en rørdim. på 1,8 m og på forgreningen mod øst er der ligeledes en markoverkørsel med en rørdim. på 0,80 m. Forgreningen går mod ØNØ.

På de efterfølgende 200 meter har kanalen en bredde på 2,2 meter. I punkt Q1 er der en forgrening mod S, der ved en bevoksning drejer mos SSØ hvorefter det åbne forløb ender i skel mod baghaven ved bebyggelsen ved Klintevej, punkt Z. Røret går under Klintevej og har forbindelse til afvandingen af de søndre enge.

Fra punkt T fortsætter hovedkanalen mod øst indtil punkt S. I st. 2450 krydses kanalen af en 5 m bred Jernbetonplade. Fra punkt S ændre hovedkanalen retning mod SØ. I punkt F krydses kanalen vinkelret af henholdsvis strækket fra punkt Q og punkt S4.

Hovedkanalen ændre retning i punkt F mere mod syd. Umiddelbart herefter er der en overkørsel. Ca. 150 længere opstrøms drejer kanalen igen mere mod SSØ. Efter en lund i punkt G støder afvandingen af de søndre enge til fra en sydlig retning. Hovedkanalen fortsætter ned til punkt G1 ved Liselundvej. På den vestre side af Liselundvej kommer der en tilledning af vand der kommer helt fra Hunosø. Her løber det sammen i et styrt med vandet fra kanalstrækket G1til K.

Fra punkt G er der ca. 200m i SV retning indtil Klintevejen krydser kanalen vinkelret. Kanalen føres under i rør med en diameter på 110 cm. Efter ca. 80 meter føres kanalen i 2 stk. rør med ø 80 cm under Nyborrevej. På sydsiden af Nyborrevej ligger pumpestationen, hvor vandet fra de søndre enge bliver løftet ca. 1,5 meter. De næste 100 meter fungerer som reservoir. Forløbet er mod SV, syd om Borre by. I punkt X1 er der en kanal vinkelret på kanalen med retning mod NV. Denne kanal bliver rørlagt i skellet til Klintevej 342, hvor den fortsætter indtil Klintevej er krydset vinkelret og der igen er åbent forløb i punkt Z 1.

Fra punkt X1 fortsætter kanalen mod SV indtil punkt X hvor den sydlige afvanding bliver forbundet med den nordlige afvanding via en rørunderføring i haven i skellet på ejendommen Klintevej 332, under klintevej indtil den er forbundet med kanalen i punkt Z.

Den sydlige hovedkanal fortsætter fra punkt X i en bue, hvorefter retningen næsten er østlig. Vest for det gamle savværk i Nyborre drejer kanalen mod SSØ og fortsætter det meste af vejen parallelt med Bøgebjergvej indtil den ender i punkt M.

I punkt L går der en forgrening mod vest mod Sønderbyvej. Ca. 200 meter fra Sønderbyvej drejer den mod syd langs med Sønderbyvej. Den krydser indkørslen til Tiendegården og ender ca. 150 meter syd for denne.

#### Længde

Åben:	10.996 m

# Rørlagt:    ca. 204 m

I alt:	 12.000 m

#### Fald

Hovedkanalen har praktisk taget intet fald. Kun de mindre kanalstrækninger, der strømmer til fra det højere liggende terræn mod henholdsvis øst og vest, har et fald og her er der tale om et moderat fald på 1-2 oo/o

#### Opland

Borresømose / Borre kanal har et opland på 1.969 ha. Det er det største afstrømningsområde i Møn Kommune. Den fjerneste tilstrømning kommer fra Hunosø. På vejen derfra modtager kanalen vand fra bebyggelsen i Sømarke, Stubberup og Ålebæk. Desuden tilledes vand fra bebyggelsen i Borre by.

#### Kommuneveje

Kanalsystemet passerer:

- Klintevej 3 gange

- Liselundvej

- Nyborrevej

Overkørslerne er angivet i afsnit 4.

3. Vandløbets skikkelse.

| Kanal | St. | Bundkote | Bundbredde | Anlæg | Fald | Længde | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pkt. | meter | meter | meter |  | o/oo | meter |  |
| Kanal J-A1 |  |  |  |
| J | 0 | -0,80 |  |  |  |  | Udløb |
|  |  |  | 5,0 | 1:1,5 |  | 400 |  |
| A1 | 400 | -4,50 |  |  |  |  | Pumpestation |
| Kanal A1-A-P1-T-S-F-G |
| A1 | 400 | -4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0 | 1:1,5 | 0 | 80 |  |
| A | 480 | -3,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 | 1:1,5 | 0 | 1154 |  |
| P1 | 1634 | -3,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 | 1:1,5 | 0 | 526 |  |
| T | 2160 | -3,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 | 1:1,5 | 0 | 686 |  |
| S | 2846 | -3,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 | 1:1,5 | 0 | 254 |  |
| F | 3100 | -3,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 | 1:1,5 | 1 | 627 |  |
| G | 3727 | -2,40 |  |  |  |  |  |
| Kanal T-Q-Q1-Z1 |
| T | 0 | -3,25 | 0,8 | 1:1,5 | 0 | 600 |  |
| Q | 600 | -3,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,8 | 1:1,5 | 0 | 216 |  |
| Q1 | 816 | -3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,8 | 1:1,5 | 0 | 240 |  |
| Z1 | 1056 | -2,90 |  |  |  |  |  |
| Kanal Q1-Z |
| Q1 | 816 | -2,80 | 0,5 | 1:1 | 5 | 344 |  |
| Z | 1160 | -1,10 |  |  |  |  |  |
| Kanal X1-Z1 |
| X1 | 0 | -2,60 | 0,6 | 1:1,5 | 0,5 | 214 |  |
|  | 214 | -2,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1,5 | 2,0 | 100 |  |
| Z1 | 314 | -2,90 | ø97cm rør |  |  |  | Landevej |
| Kanal Zsyd- X |
| X | 0 | -2,50 | 0,6 | 1:1,5 | 3,5 | 258 |  |
| Zsyd | 258 | -1,55 |  |  |  |  |  |
| Kanal Q-F |
| Q | 0 | -3,10 | 0,6 | 1:1,5 | 0 | 693 |  |
| F | 693 | -3,05 |  |  |  |  |  |

| Kanal S-S1 |
| --- |
| S | 0 | -2,35 | 0,6 | 1:1,5 | 1 | 163 |  |
| S1 | 163 | -2,20 |  |  |  |  |  |
| Kanal S1-S2 |
| S1 | 0 | -2,20 | 0,6 | 1:1 | 2 | 400 |  |
| S2 | 400 | -1,55 |  |  |  |  |  |
| Kanal S1-S4 |
| S1 | 0 | -2,20 | 0,6 | 1:1,5 | 3 | 222 |  |
| S4 | 222 | -2,85 |  |  |  |  |  |
| Kanal S4- S3 |
| S4 | 220 | -2,85 | 0,6 | 1:1,5 | 2 | 80 |  |
| S3 | 300 | -2,70 |  |  |  |  |  |
| Kanal S4-F |
| S4 | 0 | -2,85 | 0,6 | 1:1,5 | 0 | 137 |  |
| F | 137 | -2,90 |  |  |  |  |  |
| Kanal G-G1-K |
| G | 0 | -2,00 | 0,75 | 1:1,5 | 1 | 310 |  |
| G1 | 310 | -1,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,50 | 1:1 | 1 | 290 |  |
|  | 600 | -1,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,50 | 1:1 | 7 | 90 |  |
| K | 690 | -0,75 |  |  |  |  |  |

| Kanal G-H-X1-X-Z-n-L-M |
| --- |
| G | 3727 | -2,40 | 1,0 | 1:1,5 | 4 | 209 |  |
|  | 3936 | -1,60 |  |  |  |  | Rørgennemløb Klintevej |
|  |  |  | - | - | - | 82 |  |
|  | 4018 | -1,80 |  |  |  |  | Rørgennemløb Nyborrevej (N) |
|  |  |  | - | - | - | 8 |  |
| H | 4026 | -1,70 |  |  |  |  | Rørgennemløb Nyborrevej (S) |
|  |  |  | - | - | 0 | 41 |  |
|  | 4067 | -1,70 |  |  |  |  | Udløb pumpest. |
|  |  |  | - | - | - | 13 |  |
|  | 4080 | -3,70 |  |  |  |  | Indløb pumpest. |
|  |  |  | 1,0 | 1:1,5 |  |  |  |
|  | 4090 | -3,70 |  |  | 0 | 10 | Reservoir |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 10 | 100 |  |
|  | 4190 | -2,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 231 |  |
| X1 | 4421 | -2,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 149 |  |
| X | 4570 | -2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 290 |  |
| N | 4860 | -2,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 364 |  |
| L | 5224 | -2,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 176 |  |
|  | 5400 | -1,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 2 | 400 |  |
| M | 5800 | -1,30 |  |  |  |  |  |
| Kanal N- N1 |
| N | 2 | -2.30 | 0,5 | 1:1 | 1 | 198 | Rørlagt |
|  | 200 | -2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 1:1 | 3 | 180 |  |
|  | 380 | -1,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 1:1 |  | 95 |  |
| N1 | 475 |  |  |  |  |  |  |
| Kanal L-L1-L2 |
| L | 0 | -1,40 | 0,6 | 1:1 | 1 | 375 |  |
|  | 375 | -1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 303 |  |
| L1 | 678 | -0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 | 1:1 | 1 | 480 |  |
| L2 | 1158 | -0,25 |  |  |  |  |  |

Koter angivet i meter over Dansk Normal Nul

4.  Bygværker, broer og rørgennemløb

| Nr. | Kanal | St. | Overfører | Rørdim. ø cm | Bredde m | Kote m | bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1 | 310 | Liselundvej | 100 | 9 | -1,57/ -1,74 | Vestsiden kommer tilløb fra Hunosø. Støbte frontmure |
| 2 | Z | 1160 | Klintevej | 30 |  | -0,35 |  |
| 3 | Z1 | 1056 | Klintevej | 2x80 | 100 | -2,3 og –2,4 | afvanding af vestsiden af Borre |
| 4 | A1 | 400 | markvej |  | 5 |  | jernbetonbro sammenbygget med pumpest. |
| 5 | P | 1000 | markvej | 190 | 5 | -3,52/ - 3,46 |  |
| 6 |  | 1750 | bro |  |  |  | defekt |
| 7 | Q | 600 | markvej | 180 | 10 | -3,63/ -3,50 |  |
| 8 | T-S | 2450 | markvejsbro | fri | 5 | -3,40 | jernbeton-plade |
| 9 | S-F | 2960 | markvejsbro | fri | 5 |  | defekt |
| 10 | F-G | 2684 | markoverkørsel | 100 | 6 | -3,20/ -3,26 |  |
|  | S-S1 | 2590 | markoverkørsel | 50 | 6 | -2,97/ -2,96 |  |
|  | G-X | 3936 | Klintevej | 110 | 20 | -2,04/ -1,98 |  |
|  |  | 4018 | Nyborrevej | 2x80 | 16 |  |  |
|  |  | 4309 | markoverkørsel | 65 | 9 | -3,68/ -3,71 |  |
|  |  | 4437 | markoverkørsel | 85 | 9 | -3,78/ -3,85 |  |
|  | Tilløb X-Z1 | 4570 | markoverkørsel | 20 | 9 | -2,57/ -2,22 |  |
| 18 | Q1-Z1 | 816 | markoverkørsel | 2x80 | 6 | -3,34/ -3,30 |  |
| 19 | Q1-Z | 816 | markoverkørsel | 50 | 10 | -2,75/ -2,64 | frontmur græstørv |
| 21 | Q-F | 15 | markoverkørsel | 80 | 10 | -3,46/ -3,37 |  |

5.  Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af Møn Kommune som vandløbsmyndighed. Der henvises iøvrigt til "Almindelige bestemmelser" afsnit 1 som gælder for kommunevandløb i Møn Kommune.

6.  Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7.  Bredejerforhold.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3 som gælder for vandløbet.

8.  Vandløbets vedligeholdelse.

Vandløbet oprenses 1-2 gange årligt;

- inden hvert års 1.oktober.

Skråninger, sikringsbælter og færdselsbælter slås for græs og ukrudtsbevoksning.

Vandløbet vedligeholdes maskinelt. Vækst, stive urter etc. på vandløbets bredder klippes ned. Siv og anden grøde der hindrer den nødvendige afstrømning i vandløbet fjernes eksempelvis med mejekurv.

Bundoprensningen foretages kun hvis det teoretiske tværprofil ikke er til stede, under et givent vandspejl. Oprensningen foretages først når der er en afvigelse på 10 cm. Oprensningen foretages evt. med maskine og som minimum gennemgås vandløbet hvert 5 år med henblik på bundoprensning.

Det oprensede fyld skal oplægges ligeligt til begge sider på de tilgrænsende arealer eller ensidigt med side skift hvert år.

Den fyld m.v. der fremkommer ved kanalens vedligeholdelse, skal bredejer sørge for at det bliver fjernet eller spredt i et ikke over 10 cm tykt lag i en afstand på mindst 1 meter fra vandløbskanten, inden hvert års 15. november.

I henhold til lov nr. 171 af 3. maj 1963 er Borre Kanal optaget som offentlig. I henhold til denne lovs § 36, stk. 2, yder Møn Kommune et tilskud på 50% af udgifterne til almindelig vedligeholdelsesarbejder, som laget selv lader udføre på Møn Kommunes vegne.

Ejere af drænudløb har pligt til selv at sikre afvandingen fra drænudløbene ved selv at foretage evt. bundskovling.

Vedligeholdelsen af broer, overkørsler og pumpestationer påhviler de respektive ejere eller brugere.

Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne.

9.  Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5.

10.  Revision.

Dette regulativ skal revideres efter behov.

11.  Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 28. august 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Møn Byråd den 4. februar 1999.

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen.