Regulering af vandløb

Byg, Land og Miljø, februar 2017

Hvad er en regulering:

Åbne vandløb:

Enhver ændring af skikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Rørledninger:

Omlægning af få rør er vedligeholdelse. Omlægning af sammenfaldne strækninger og enhver ændring af placering og/eller dimensioner er reguleringer.

Reguleringer er også:

Rørlægninger, genåbninger, anlæg af nye vandløb, etablering eller ændringer af udpumpningsanlæg, opstemningsanlæg, broer / overkørsler.

Hvorfor skal reguleringer godkendes:

- For at orientere og høre alle berørte parter, således at de har mulighed for at forholde sig til miljø- og afstrømningsmæssige forhold.

- Såfremt en regulering ikke påklages har ansøger ret til at udføre det beskrevne.

- Berørte parter kan være bredejere, kommunen, nabokommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og eventuelt andre.

Hvad skal et projekt indeholde:

Forslag til regulering skal indeholde en præcis beskrivelse af det planlagte arbejde:

- En redegørelse for formålet og begrundelse for projektet.

- Oversigtskort og detailplaner, herunder dimensioner og faldforhold.

- Oversigt over omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.

- Overslag over, samt forslag til fordeling af udgifter.

Det kan være nødvendigt at indsamle supplerende oplysninger til et projekt, inden vandløbsmyndigheden kan fremme det.

Procedure i reguleringssag:

- Projektforslag indsendes til vandløbsmyndigheden (Vordingborg Kommune)

- Kommunen sender forslaget til høring hos andre myndigheder.

- Finder alle myndigheder, at det er en god ide, fremmes projektet (dvs. at kommunen arbejder videre med projektforslaget).

- Kommunen offentliggør projektforslaget med en 4 ugers indsigelsesperiode.

- Såfremt der ikke er væsentlige indsigelser godkender kommunen projektet.

- Kommunen offentliggør godkendelsen med en 4 ugers klagefrist.

- Eventuelle klager fremsendes til kommunen, som videresender sagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

- Udførelsen af reguleringsarbejdet kan påbegyndes.

Obs. Indsigelser kan betyde ændringer og justeringer af projektforslaget. Efter indsigelsesperioden indarbejdes eventuelle indsigelser og andre oplysninger i projektet.

Et projekt skal indeholde det reviderede projektforslag med alle nødvendige oplysninger.

Når projektforslaget er justeret, kaldes det et projekt.

I mindre sager kan pkt. 2-4 efter vandløbsmyndighedens vurdering evt. udelades.

Hvad er ansøger ansvarlig for:

- Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.

Ved uenighed om økonomiske spørgsmål for private vandløb indbringer bredejerne spørgsmålet for vandløbsmyndigheden (mægler). Sagen kan ikke behandles videre før der er enighed om økonomi og partsfordeling. Uenighed om økonomi afgøres af Taksationskommissionen.

- Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love (se nedenfor).

- Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning samt syn.

Forudsætninger for godkendelse:

Inden vandløbsmyndigheden kan godkende et projekt, skal 2 forhold være bragt i orden:

- Eventuelle godkendelser efter Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Ferskvandsfiskeriloven og vandforsyningsloven.

- Afklaring af økonomiske spørgsmål mm.

Hvad skal en godkendelse indeholde:

Godkendelsen skal indeholde:

- En beskrivelse af projektet.

- Bestemmelser om arbejdets udførelse og tilsyn.

- Eventuelle særlige vilkår, herunder om tidsbegrænsninger for projektet.

- Fristen for arbejdets udførelse og bestemmelser om indberetning til vandløbsmyndigheden.

Vil du vide mere?

Reglerne om vandløb finder du i vandløbsloven. Den hedder "Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26/01/2017” og desuden i ”Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2016”. Begge kan findes på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

Du kan læse mere på hjemmesiden bl.a.:

Relevant skema:

- Skema til ansøgning om regulering af vandløb

- Skema til ansøgning om broer, overkørsler og andre anlæg, etablering eller ændring

Øvrige pjecer:

- Problemer med afledning af vand i private vandløb/dræn

- Vandløbsvedligeholdelse

- Medbenyttelse/tilslutning til eksisterende dræn og rørlagte vandløb

- Krydsning af vandløb med kabler eller lignende (krydsningstilladelse)

- Naboklager / Rejse en vandløbssag

- Broer og andre anlæg

Øvrige skemaer:

- Skema til anmeldelse af vandproblemer

- Skema til ansøgning om broer, overkørsler og andre anlæg, etablering eller ændring

- Skema til ansøgning om medbenyttelse af rørlagt vandløb

- Skema til naboerklæring/medbenyttertilladelse

- Skema til ansøgning om krydsningstilladelse